## Slide 1
Měření elektrického proudu
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | Fyzika
Datum vytvoření | 30.7.2012
Ročník | Osmý - tercie
Stručný obsah | Měření elektrického proudu – teorie a příklady
Způsob využití | Opakování učiva a procvičení na příkladech
Autor | Mgr. Albert Vacek
Kód | VY_32_INOVACE_26_FVAC12

## Slide 2: Měření elektrického proudu
Čím a jak ?

## Slide 3: Druhy elektrických měřidel
Ručkové elektrické měřící přístroje
Měřený údaj čteme ze stupnice měřidla
Zvolíme vhodný rozsah měřidla podle velikosti měřeného proudu
Pro daný rozsah zjistíme hodnotu jednoho dílku stupnice
Počet dílků, který naměříme vynásobíme hodnotou jednoho dílku

## Slide 4
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Urči hodnotu jednoho dílku.
Jaká je naměřená hodnota ?
5 A
0,5 A
0,25 A

## Slide 5
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Urči hodnotu jednoho dílku.
Jaká je naměřená hodnota ?
100 mA
10 mA
60 mA

## Slide 6
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Urči hodnotu jednoho dílku.
Jaká je naměřená hodnota ?
1 A
0,1 A
0,1 A

## Slide 7
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Urči hodnotu jednoho dílku.
Jaká je naměřená hodnota ?
2 A
0,02 A
0,1 A

## Slide 8
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Urči hodnotu jednoho dílku.
Jaká je naměřená hodnota ?
0,5 A
0,005 A
0,2 A

## Slide 9
Digitální elektrické měřící přístroje
Naměřenou hodnotu přečteme z displeje měřidla.
Nejprve nastavíme vhodný měřící rozsah měřidla
Údaje z displeje čteme v jednotkách, které odpovídají zvolenému rozsahu měřidla

## Slide 10
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Jaká je naměřená hodnota ?
200 mA
108,5 mA

## Slide 11
Jaký je zvolený rozsah stupnice ?
Jaká je naměřená hodnota ?
20 A
0,11 A