## Slide 1: KAPACITA VODIČE
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | FYZIKA – Kmitání, vlnění a elektřina
Datum vytvoření | 18. 7. 2012
Ročník | 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého studia gymnázia
Stručný obsah | Opakování definice kapacity a řešení vzorové úlohy
Způsob využití | Procházením stránek opakujeme formou rozhovoru význam pojmu kapacita vodiče. Následující stránky obsahují zadání a řešení vzorové úlohy. Její jednotlivé části řeší žáci samostatně.
Autor | Mgr. Petr Zezulka
Kód | VY_32_INOVACE_28_FZEZ04

## Slide 2: KAPACITA VODIČE
Jde o skalární fyzikální veličinu, která závisí na tvaru a velikosti vodiče. C =
kde Q je náboj na vodiči a je elektrický potenciál,
na který se vodič daným nábojem nabije.
[C] = F Nenásobnou jednotkou kapacity je farad.
Z definice kapacity vodiče vyplývá, že vodič má kapacitu
1 F, právě když se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V.
V praxi používáme jednotky menší: mF, μF, nF, pF.

## Slide 3
Kapacitu osamoceného kulového vodiče ve vakuu
odvodíme ze vztahu pro elektrický potenciál:
= k . , kde R je jeho poloměr.
Porovnáním vztahů Q = C a Q = dospějeme
k závěru: C = = 4 R
kde je permitivita vakua
( = 8,85 . )
Kapacitu deskového kondenzátoru bez dielektrika odvodí-
me porovnáním vztahů pro intenzitu homogenního
elektrického pole: E = a E = =
C = =

## Slide 4
Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru, jehož
obdélníkové desky mají rozměry 12 cm a 8 cm, vzdá-
lenost desek je 6 mm a mezi deskami je dielektrikum
o relativní permitivitě 3.
Jak by se změnilo řešení úlohy, kdyby se:
oba rozměry desek zdvojnásobily,
vzdálenost mezi deskami zmenšila na polovinu
původní hodnoty,
oba rozměry desek zdvojnásobily a současně
vzdálenost mezi deskami se zmenšila na polovinu
původní hodnoty,
d) kdyby mezi deskami kondenzátoru byl vzduch?

## Slide 5
Vyjdeme ze vztahu pro kapacitu deskového kondenzátoru
C = = , kde a , b jsou rozměry desek
C = = 42,5 pF
a) C ̴ a, C ̴ b … = 4 C = 170 pF
b) C ̴ … = 2 C = 85 pF
c) = 8 C = 340 pF
d) = = 14,2 pF

## Slide 6
Kapacita deskového kondenzátoru závisí tedy nejen na
rozměrech desek a jejich vzájemné vzdálenosti, ale také
na druhu dielektrika, které je mezi jeho deskami.
Označíme-li C kapacitu deskového kondenzátoru
s dielektrikem a kapacitu deskového kondenzátoru
bez dielektrika, pak podíl obou kapacit vyjadřuje
relativní permitivitu tohoto dielektrika:
= =