## Slide 1: ODPOR VODIČE
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | FYZIKA – Kmitání, vlnění a elektřina
Datum vytvoření | 19. 7. 2012
Ročník | 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého studia gymnázia
Stručný obsah | Opakování vztahů mezi napětím, proudem a odporem; vyjádření jednotky odporu pomocí základních fyzikálních jednotek, řešení úloh
Způsob využití | Postupným procházením stránek zopakujeme závislosti mezi veličinami; žáci samostatně vyjádří jednotku odporu a vyřeší 2 úlohy.
Autor | Mgr. Petr Zezulka
Kód | VY_32_INOVACE_28_FZEZ05

## Slide 2: ODPOR VODIČE
Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi jeho konci: I ̴ U
Poměr napětí a proudu je konstantní: = konst.
Veličinu nazýváme elektrický odpor vodiče a značíme
ji R.
Jednotkou elektrického odporu je 1 Ω (ohm)
Vyjádřete jednotku elektrického odporu pomocí
základních fyzikálních jednotek.

## Slide 3
Vyjdeme z definice elektrického odporu vodiče:
R = =
[R] = = = = kg .
Převrácenou hodnotou elektrického odporu vodiče je veli-
čina, kterou nazýváme elektrická vodivost. Značíme ji G.
G = =
[G] = = = S Jednotkou elektrické
vodivosti je siemens.

## Slide 4
Uvedené poznatky vyjadřují Ohmův zákon.
I = I = G . U
Experimentálně lze zjistit, že odpor kovového vodiče závisí na materiálu, ze kterého je vyroben. Je přímo úměrný délce vodiče a nepřímo úměrný jeho průřezu. Veličina, která tyto závislosti vyjadřuje, se nazývá
měrný elektrický odpor vodiče (rezistivita).
R = ρ . ρ = R . [ρ] = Ω . m

## Slide 5
Vyřešte následující 2 úlohy:
1. Vodič o odporu 200 Ω je připojen ke zdroji stejnosměr-
ného elektrického napětí 150 V. Vypočítejte velikost
náboje, který projde vodičem za půl minuty.
2. Určete odpor železné tyče o průměru 10 mm, je-li její
hmotnost 1 kg.

## Slide 6
Řešení:
1. Vyjdeme ze vztahu I =
=
Q = t = ( . 30) C = 22,5 C
2. Označme měrný elektrický odpor železa, hustotu
železa, V objem tyče, S průřez tyče, l délku tyče.
Upravme vztah pro hmotnost a vyjádřeme z něj délku l:
m = .V = .S . l = . l .
l =

## Slide 7
Odvozený vztah pro délku l dosadíme do vztahu:
R = . = . =
R = Ω = 1,8 m Ω
Odpor železné tyče je 1,8 m Ω.