## Slide 1: Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | FYZIKA - Kmitání, vlnění a elektřina
Datum vytvoření | 9. 8. 2012
Ročník | 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého studia gymnázia
Stručný obsah | Opakování závislosti odporu kovu na teplotě, řešení úloh
Způsob využití | Postupným procházením stránek zadáváme žákům úlohy k procvičení tématu a provádíme kontrolu.
Autor | Mgr. Petr Zezulka
Kód | VY_32_INOVACE_28_FZEZ09

## Slide 2
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě vyjadřujeme
vztahem: R = (1 + α Δt), kde je odpor vodiče při
teplotě , α je teplotní součinitel elektrického odporu,
R je odpor vodiče při teplotě t a Δt vyjadřuje teplotní rozdíl
t - .
Ze vztahu ρ = R vidíme, že odpor vodiče a jeho měrný
elektrický odpor (rezistivita) jsou přímo úměrné veličiny.
Proto i závislost měrného elektrického odporu kovového
vodiče na teplotě vyjadřujeme vztahem: ρ = (1 + α Δt).
α =
[α] =

## Slide 3
O kolik procent se zvětší odpor měděného vodiče, jestliže se
jeho teplota zvýší z 25 ᴼC na 80 ᴼC?
Vyjdeme ze vztahu: R = (1 + α Δt) a vyjádříme podíl :
= 1 + α Δt
= 4 .
= 1 + 0,004 . (80 – 25)
= 1,22
R = 1,22
Odpor měděného vodiče se zvětšil o 22 %.

## Slide 4
Platinový odporový teploměr má při teplotě 0 ᴼC odpor
500 Ω. Odpor teploměru v rozpálené peci je 3200 Ω.
Vypočítejte teplotu pece ( = 3,9 . ).
Vyjdeme ze vztahu: R = (1 + α Δt) a vyjádříme Δt:
- 1 = α Δt
Δt =
t - =
t = +
{t} = 0 +
t = 1384,6 ᴼC
Teplota pece je přibližně 1385 ᴼC.

## Slide 5
Odpor rozsvícené žárovky při teplotě wolframového vlákna
2400 ᴼC je 440 Ω. Jak velký je nárazový proud v okamžiku
rozsvícení žárovky při teplotě 20 ᴼC, jestliže je připojena na
napětí 230 V? ( = 5 . )
Vyjdeme ze vztahů: R = (1 + α Δt) a I = :
I =
I =
I = A
= 6,74 A
V okamžiku rozsvícení žárovky je nárazový proud 6,74 A.

## Slide 6
O jaký teplotní rozdíl je nutné zahřát vodič, aby se jeho
odpor ztrojnásobil?
Vyjdeme ze vztahu: R = (1 + α Δt) a vyjádříme Δt:
= 1 + α Δt
Δt =
Δt =
=
Δt
Aby se odpor vodiče ztrojnásobil, je nutné jeho zahřátí
o teplotní rozdíl Δt = .