## Slide 1: Elektrofony
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů
Datum vytvoření | 11. května 2014
Ročník | 1. ročník čtyřletého gymnázia, 5. ročník osmiletého gymnázia
Stručný obsah | Přehled elektrofonických hudebních nástrojů
Způsob využití | Procházíme prezentaci a odpovíme na otázky na snímku 7
Autor | Ing. Karel Dvořáček
Kód | VY_32_INOVACE_36_EDVO11

## Slide 2: Elektrofony
dělíme na elektroakustické nástroje (mechanicky vytvářené kmity pouze zesilujeme)
a elektronické nástroje (obsahují oscilátory elektrické).
Elektrofonická kytara: struna kmitá nad snímačem (elektromagnetická indukce), signál se elektricky upravuje a zesiluje. Princip se používá i u jiných nástrojů (klavír). Také lze použít elektrostatické, piezoelektrické nebo fotoelektrické snímače.
Hammondovy varhany: ozubený kotouč rotuje proti permanentnímu magnetu jádra cívky.

## Slide 3: Elektronické nástroje
používají analogové nebo digitální oscilátory různých průběhů.
Oscilátory mohou být pro každý tón samostatné nebo se tóny odvozují (dělí) ze základního oscilátoru.
Zvuková syntéza umožňuje vytvořit tón požadované barvy (tvar signálu lze měnit), modulování umožňuje tremolo (rychlá pravidelná změna hlasitosti) nebo vibráto (rychlá pravidelná změna výšky tónu).
Další efekty umožňují chorus, echo, hall.

## Slide 4
Zvukové syntezátory: řízené programově (mikroprocesory) používají napěťově řízené obvody (oscilátory, filtry a zesilovače), posléze umožnily hru v reálném čase.
Rozšíření umožnila až rozvinutá elektronika a její zlevnění. Paměti umožňují uložení nastavení ovládacích prvků, které bylo původně mechanické (Micromoog).

## Slide 5: Samplery
Elektronické nástroje také používají nahrané a digitalizované zvukové vzorky jednotlivých nástrojů (samply) v tzv. tónových bankách. Vzorky jsou potom kmitočtově upravovány (přeladěny na požadovaný tón). V současnosti vzhledem k dostupnosti pamětí je možné zaznamenat dostatečný počet vzorků pro kvalitní zvuk.
Vzorky jdou také dále elektronicky upravovat a vytvářet nové zvuky.

## Slide 6: Historie
První pokusy s elektřinou v hudbě zkoušel již Prokop Diviš (1730).
Elektrická harmonika (1855).
Dynamophon: elektronické generování tónu (1900).
Martenotovy vlny: předvedeny v Praze 1928.
Hammondovy varhany: 1935, průnik do populární hudby.
Minimoog: 1970, jednohlasý elektronický syntezátor.
Roland: 1975 první kytarový syntezátor.
Yamaha DX-7: nejpopulárnější nástroj 80. let. Polyfonní.
Systém MIDI: 1982, propojení PC a elektronických nástrojů.

## Slide 7: Otázky a úkoly
Rozdělte elektrofony do základních skupin!
Elektroakustické a elektronické nástroje (rozdělení podle principu vzniku zvuku).
K čemu slouží oscilátor?
Je zdrojem signálu, mechanicky to je např. struna, elektronicky obvod, vyrábějící signál s požadovaným kmitočtem.
Jak vzniká zvukový vzorek (sample)?
Záznamem zvuku reálného nástroje a uložením do paměti.

## Slide 8: Použitá literatura
Michels Ulrich: Encyklopedický atlas hudby
Nakladatelství Lidové noviny 2000,
ISBN 80-7106-238-3
Modr Antonín: Hudební nástroje
Editio Supraphon Praha 1977, šesté vydání 1997
ISBN 80-7058-400-9
Oling Bert, Wallisch Heinz: Encyklopedie hudebních nástrojů
Rebo productions 2004, Čestlice, první vydání
ISBN 80-7234-289-4